SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  2

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Młynek nożowy do mielenia i homogenizacji materiału biologicznego, bez użycia płynów | WYMAGANIA OGÓLNE | szt. | 1 |
|  | Silnik wirnikowy, mocny –pozwalający na mielenie produktów : miękkich, średnio-twardych, elastycznych; zawierających wodę, tłuszcz lub olej; suchych |  |  |
|  | Dwuostrzowy nóż wymienny ze stali nierdzewnej ( 2 szt. dostarczone dodatkowo, jako akcesoria do młynka) |  |  |
|  | Ustawiana prędkość w zakresie : 2000 – 10000 min-1 |  |  |
|  | Elektroniczny wyświetlacz prędkości |  |  |
|  | Regulacja cyfrowa czasu pracy w zakresie: 1s – 3 min. |  |  |
|  | Elektroniczny wyświetlacz czasu pracy |  |  |
|  | Naczynia mielące szklane |  |  |
|  | Pojemność naczynia mielącego: 1000, z możliwością redukcji do 500 ml |  |  |
|  | Wymiary młynka nie większe niż: (szer. x gł. x wys.) 200 x 270 x 370 mm |  |  |
|  | Waga nie większa niż: 8 kg |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin |  |  |
|  | Gwarantowana dostawa części zamiennych przez 10 lat od momentu zejściu z linii produkcyjnej danego modelu |  |  |
|  | Certyfikat jakości ISO 9001 dostarczony z ofertą |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem |  |  |