SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 3

| Asortyment / Kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka laboratoryjna | WYMAGANIA OGÓLNE Obudowa wykonana ze stali, kolor biały Wymiary zewnętrzne (wys/szer/gł) około 186x60x65 cm Pojemność komory nie mniejsza niż 420 l Zakres temperatury roboczej w komorze od 0°C do 15°C Dynamiczny układ chłodzenia komory Drzwi pełne zaopatrzone w zamek Liczba drzwi: 1 Półki z siatki ocynkowanej, nośność półki nie mniejsza niż 40kg Ilość półek: co najmniej 5 Zużycie energii w ciągu 24 godzin nie większe niż 1,2 kWh Automatyczne odszranianie komory Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury komory chłodziarki Praca w warunkach otoczenia w zakresie : od +10°C do +38°C Świadectwo rozkładu temperatur w temperaturze 5ºC w 9 punktach pomiarowych, wykonane przez laboratorium akredytowane posiadające świadectwo PCA WARUNKI DOSTAWY Dostawa urządzenia wraz z wniesieniem do miejsca użytkowania Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim Zapewnienia minimum 12 miesięcznej gwarancji Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 48 godzin | szt. | 2 |