SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 4

| Asortyment / Kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamrażarka laboratoryjna | WYMAGANIA OGÓLNE Obudowa wykonana ze stali chromowo-niklowej, kolor inox Komora wewnętrzna wykonana ze stali chromowo-niklowej Wymiary zewnętrzne (wys/szer/gł) około 215x70x83 cm Pojemność komory: 600 - 610 l Zakres temperatury roboczej w komorze od -10°C do-35°C Dynamiczny obieg powietrza Drzwi pełne zaopatrzone w zamek Liczba drzwi: 1 Półki pokryte powłoką z tworzywa, nośność półki nie mniejsza niż 50kg Ilość półek: co najmniej 4 Zużycie energii w ciągu 24 godzin nie większe niż 5,5 kWh Praca w warunkach otoczenia w zakresie : +16°C ÷ +43°C Automatyczne rozmrażanie Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury zamrażalnika Elektroniczny system kontroli temperatury Podwójny system informowania o wystąpieniu usterki: optyczny i akustyczny Świadectwo rozkładu temperatur w temperaturze -20ºC w 9 punktach pomiarowych, wykonane przez laboratorium akredytowane posiadające świadectwo PCA WARUNKI DOSTAWY Dostawa urządzenia wraz z wniesieniem do miejsca użytkowania Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim Zapewnienia minimum 12 miesięcznej gwarancji Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 48 godzin | szt. | 1 |