SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  5

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka na probówki (12-26 szt.) | WYMAGANIA OGÓLNE | szt. | 1 |
|  | Możliwość wyboru jednego z 6 typów ruchu: kołowy i drgający, po okręgu, posuwisto-zwrotny, kołyszący, asymetryczny, koziołkujący |  |  |
|  | Zaprojektowana do pracy ciągłej |  |  |
|  | Silnik beziskrowy, bezszczotkowy |  |  |
|  | Zakres prędkości od 150 do 2000 obr./min. |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz obrotów |  |  |
|  | Zegar do 999 min., z sygnałem akustycznym |  |  |
|  | Przystawka na 26 probówek o średnicy od 10 do 16 mm i maks. długości 160 mm |  |  |
|  | Przystawka na 12 probówek o średnicy od 16 do 32 mm i maks. długości 120 mm |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE– dostarczony wraz z towarem |  |  |