SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  7

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga | WYMAGANIA OGÓLNE Zakres ważenia: Max =1200g Minimalne obciążenie: 0,5g Dokładność odczytu; 10mg Wymiar szalki: 195x195 mm System kalibracji wewnętrznej Stabilna obudowa z tworzywa ABS, o powierzchni łatwej do czyszczenia, dezynfekcji Podświetlany wyświetlacz LCD Zasilanie 230V AC 50Hz AC /11V AC Temperatura pracy +15 - +30ºC Klawiszowa elewacja membranowa Wzorzec masy 5g WARUNKI DOSTAWY Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem Gwarancja minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Świadectwo wzorcowania wagi wydane przez akredytowane laboratorium z uwzględnieniem: 1.błędy wskazań dla obciążeń 5g, 25g, 50g 2.błędy niecentryczne dla obciążeń 5g, 25g, 50g Świadectwo legalizacji wagi dostarczone z towarem | szt. | 1 |