SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 7

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Łaźnia wodna | Pojemność komory roboczej 14 litrów Zakres temperatury od 20 do 950C oraz możliwość szybkiego nastawienia temp. wrzenia Dokładność nastawu i odczytu temp 0,10C Jednorodność temperatury: +/-0,250C Wymiary wewnętrzne łaźni nie mniej niż dł/szer/gł: 350/290/140mm Wymiary zewnętrzne łaźni nie mniej niż dł/szer/gł: 580/440/240mm Cyfrowy regulator temperatury sterowany mikroprocesorem PID System auto-diagnostyczny: możliwość programowania czasu załączenia urządzenia, czasu pracy, nastawny czas pracy Pokrywa wypukła zamykająca łaźnię Wytrząsarka nakładana na łaźnię z cyfrowa regulacją wytrząsania Płyta stalowa do montowania koszyczków do kolb Koszyczki na kolby 200ml -6szt 4 szt. statywów umieszczanych bezpośrednio w łaźni na probówki o śr. otworów 21mm 3 rzędowe, 30 otworów każdy Całość wykonana ze stali nierdzewnej wnętrze oraz obudowa Świadectwo rozkładu temperatur w 5 punktach w temp. 45 0 C rozkład wykonany w laboratorium akredytowanym Wymagania ogólne Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem Gwarancja minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem | szt. | 1 |