SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 8

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Inkubator z chłodzeniem | Inkubator z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza Wymiary zewn (szer/wys/głęb) –nie więcej niż 834/1022/646mm plus klamka do drzwi, panel sterowania i rura wylotowa Wymiary wewn (szer/wys/głęb) –nie więcej niż 600/480/400mm Pojemność wewn. – 115 litrów 2 półki ze stali nierdzewnej Czas nagrzewania do 400C w temp. pokojowej do 10 minut Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej Wewnętrzne drzwi szklane Sterowany elektronicznie system wstępnego nagrzewania APT.line Zakres temperatury od -9,99 do 99,90C Regulator MP umożliwiający wprowadzenie 2 programów po 10 cykli temperatury, alternatywnie 1 programu po 20 cykli Interwał czasowy poszczególnych sekcji programu może być ustawiany w zakresie do 999 godz. 59 min. Zegar czasu rzeczywistego Cyfrowe ustawienie temp. z dokładnością do 0,10C Regulowana wydajność wentylatora (0-100%) Licznik czasu pracy Niezależnie regulowane zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 z alarmem Bezpieczny dla środowiska czynnik chłodzący Złącze RS 422 Czujnik temperatury PT 100 (wymienny), ze świadectwem wzorcowania Gniazdo pomiarowe z silikonową zatyczką Ilość drzwi zewn – 1szt. Możliwość ustawienia urządzeń jeden na drugim Certyfikat sprawdzenia producenta Świadectwo rozkładu temperatur w środku i na obu półkach (razem 9 punktów), jedna cieplarka na 44 0 C , druga cieplarka na 30 0 C ; trzecia cieplarka na 370C Rozkład wykonany przez laboratorium akredytowane Wymagania ogólne Instalacja urządzeń wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem Gwarancja minimum 24 miesiące Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin | szt. | 3 |