Nr sprawy: WIW.DG.272.4.2020														SIWZ Zał. nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Odczynniki chemiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wielkość opakowania zbiorczego (podać w razie konieczności) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kwas siarkowy 95-97 % | Cz.d.a Zawartość(alkalimetrycznie) ≥95% NH4 ≤1 ppm Azotany(NO3 ) ≤0,2 ppm Pozostałość po odparowaniu ≤3 ppm | op. 2500 ml | 8 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 2 | kwas solny r-r 0,1 mol/l | Cz.d.a stężenie w 20 ºC 0,1mol/l±0,003 mol/l | op. 10000 ml | 3 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 3 | kwas azotowy 65 % | Cz.d.a Zawartość (alkalimetrycznie) ≥65% metale ciężkie (jako Pb) ≤0,2 ppm Ca≤0,1ppm, Fe≤0,1ppm Cu≤0,01ppm, K≤0,1ppm Mn≤0,01ppm, Na≤0,2ppm Zn≤0,02ppm, Mg≤0,05ppm Pb≤0,010 ppm, Cd≤0,010ppm | op. 2500 ml | 6 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 4 | kwas solny 37% | Cz.d.a Zawartość(alkalimetrycznie) 37-38% zawartość As≤0,01ppm metale ciężkie (jako Pb)≤1 ppm | op. 2500 ml | 4 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 5 | tlenek lantanu(III) do AAS | Do absorpcyjnej spektrometrii atomowej zawartość (kompleksome trycznie)(≥ 99,5% Ca≤0,005%, Cu ≤0,0003 % Fe≤0,002%, Mg≤0,0003% | op. .25 g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 6 | Tlenek magnezowy | Cz.d.a Zawartość ( kompleksometrycznie) ≥ 97% Substancje rozp. w wodzie ≤0,5% Substancje rozp. w kwasie solym ≤0,1% | op. 100 g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 7 | Monowanadan amonowy | Cz.d.a Zawartość ( miareczkowanie za pomocą Fe II) ≥ 99,0% Fosforany (PO4) ≤ 0,005% | op. 100 g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 8 | metanol HPLC gradient grade | Czystość gradientowa do chromatografii cieczowej Czystość (GC) ≥99,9 % Pozostałość po odparowaniu ≤2,0 mg/l Woda ≤0,02% Gęstość (d20ºC) 0,791 - 0,793 Filtrowany przez filtr 0,2 µm Absorbancja (225 nm) ) ≤ 0,170 Test gradientowy (235 nm)≤ 2,0 mAU Test gradientowy (254nm) ≤1,0 mAU Fluorescencja( chinina w 254 nm) ≤1,0 ppb Fluorescencja( chinina w365 nm) ≤0,5 ppb transmitancja (w 210 nm)≥20% transmitancja (w 220 nm)≥60% transmitancja (w 235nm)≥83% transmitancja (w 250 nm)≥95% transmitancja ( od 260 nm)≥98% kwasowość≤0,0002meq/g zasadowość≤0,0002meq/g | op. 2500 ml | 20 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 9 | 4-(dimetyloamino)benzaldehyd) | Cz. d.a Czystość min.99%, zawartość metali ciężkich ≤ 0.001 %, pozostałość po spaleniu max.0,1%, Wilgotność (suszenie) ≤ 0,5% | op. 100g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 10 | Extran MA 02 neutral | Ciekły obojętny koncentrat pH 6-8 gęstość 1,057- 1,067 objętość piany ≥80ml | op. 2500 ml | 6 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 11 | acetonitryl | czystość gradientowa do chromatografii cieczowej Czystość: (GC) ≥ 99,9%, pozostałość po odparowaniu ≤ 2,0 mg/l: woda: ≤ 0,02 % gęstość (20 º C)-0,78 test gradientowy (przy 210 nm) ≤ 1,0 mAU test gradientowy (przy 254 nm) ≤ 0,5 mAU fluorescencja (chinina w 254 nm) ≤ 1 ppb fluorescencja (chinina w 365 nm) ≤ 0,5 ppb transmitancja (w 193 nm) ≥ 60% transmitancja (w 193 nm) ≥ 80% transmitancja (od 230 nm)≥ 98% kwasowość ≤0,0002 meq/g zasadowość≤0,0002 meq/g filtrowany przez filtr 0,2 µm | op. 2500 ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 12 | wanilina | „do syntezy” o czystości ≥ 99,0% | op. 500g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 13 | mocznik | Mocznik do analizy Czystość > 99,5% Zawartość (ex N) 99,0-100,5% Zawartość NH4 <0,05% Biuret<0,05% | op. 500g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 14 | Octan amonu | Octan amonu do HPLC | op. 100g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 15 | bufor fosforanowy pH 7 | Roztwór buforowy pH 7,00 ± 0,01(20•C) fosforan dwusodowy/fosforan jednopotasowy), | op. 1000ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 16 | żel krzemionkowy ze wskaźnikiem wilgotności | Granulki 1-3 mm, pomarańczowy wskaźnik zawilgocenia, przyjazny dla środowiska Nie zawierający metali ciężkich | op. 1 kg | 2 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 17 | kwas trichlorooctowy | cz.d.a. zawartość ≥99,5% wygląd postać krystaliczna. Rozpuszczalność (200 g/l wody) -wygląd roztwór przejrzysty | op. 100 g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 18 | sacharoza | sacharoza do biochemii, pH 7 (100 g / l, H₂O, 20 ° C | op. 250g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 19 | Glicyna | Cz. d.a zawartość ≥99,7% pH (50g/l CO2-woda wolna) 5,9-6,3 Amon (NH4) ≤0,02% | op. 100g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 20 | heptamolibdenian amonowy tetrahydrat | Cz. d. a zawartość (jako MoO3) ≥81 % zawartość{(NH4)6Mo7O24x4 H2O) ≥99.0% | op. 250 g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |

Zadanie nr 2: tabletki Kjeltabs do oznaczania białka

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wielkość opakowania zbiorczego (podać w razie konieczności) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tabletki Kjeltabs CK | Cz.d.a - K2SO4- 3,5g -CuSO4x5H2O -0,4g | op.1000 szt. | 3 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |

Zadanie nr 3. odczynniki chemiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wielkość opakowania zbiorczego (podać w razie konieczności) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceton | Cz.d.a | op. 2500 ml | 9 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 2. | Aceton | cz.d.a Odczynnik w postaci płynnej zawierający 99,5% C3H6O, gęstości 0,785 do 0,790g/ c3 | op. 500 ml | 2 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 3 | alkohol etylowy 96% | cz.d.a , zawartość min 96,0%(v/v) metanol max 0,05% | op. 500 ml | 10 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 4 | alkohol etylowy 70% | cz.d.a , zawartość min 70,0%(v/v) metanol max 0,05% | op. 500 ml | 2 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 5 | Tetrachloroetylen | cz.d.a. | op. 1000 ml | 15 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 6 | wodorotlenek sodu | Cz.d.a , wygląd zewnętrzny płatki, pastylki lub granulki o jednorodnej barwie,zawartość≥98,8% | op. 1000g | 40 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 7 | Eter naftowy | Cz.d.a | op. 1000 ml | 25 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 8 | Eter dietylowy | Cz.d.a | Op.1000ml | 10 |  | Co najmniej 10 miesiący od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 9 | azotan(V) palladu - 0,65 % modyfikator matrycy do AAS | modyfikator matrycy do AAS - skład 6,5 g Pd(NO3)2x2H2O/l 1% HNO3(3µg Pd/µl) | op. 100 ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 10 | di-wodorofosforan amonu 4% modyfikator matrycy do AAS | modyfikator matrycy do AAS -skład 40g (NH4) H2PO4/l H2O ( 33 µg PO4/ µl) | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 11 | azotan(V) magnezu- 2,11 % modyfikator matrycy do AAS | modyfikator matrycy do AAS -skład 21,1gMg(NO3)2x6H2O/l H2O (2µg Mg/µl) | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 12 | Kwas borowy | Cz.d.a | op. 1000mg | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 13 | czerwień metylowa | Wskaźnik fioletowoczerwony lub brązowoczerwony proszek Zmiana barwy w zakresie pH 4,4-6,2 czerwona-żółtopomarańczowa | op. 5g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 14 | Zieleń bromokrezolowa | Wskaźnik Biały lub żółtobrązowy proszek Zmiana barwy w zakresie Żółta- pH 3,8 Niebieska – pH 5,4 | op. 5g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 15 | Parafina ciekła |  | op. 1000ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 16 | 1-octanol | 1-Octanol do syntezy | op. 1000ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 17 | Dodatek M substancja pomocnicza w laboratoriach | Sodu węglan bezwodny (Na2CO3)- 30,0-35,0% Wapnia wodorotlenek Ca(OH)2- 65,0-70,0 % | op. 500 g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 18 | Octan ołowiu | Cz.d.a | op.100g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 19 | 1-octanesulfonic acid sodium salt | Parametry takie jak Sigma aldrich nr kat O 0133 Lub równoważny | op. 5g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 20 | Kwas solny 25% dla weterynarii | cz.d.a | 1000ml | 2 |  | Co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 21 | Kwas nalidyksowy | Cz.d.a | op. 5 g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 22 | Kwas pipemidowy | Cz.d.a | op. 10g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 23 | Sodu azotan | Cz.d.a , NaNO3 84,99 g/mol; wygląd zewnętrzny kryształki lub granulki o jednorodnej barwie,zawartość substancji wysuszonej≥99,5% | op. 5 kg | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 24 | Izopropanol | Odczynnik o gęstości 0,785 -0,787 g/cm3 w temp. 20⁰C | op. 500 ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 25 | Dimethyl Sulfokside | Produkt Sigma-Aldrich lub równoważny; Cechy równoważności: czystość >=99,7%, sterylizowany, filtrowany, właściwy do zastosowania w metodach hodowli komórkowych; poziom endotoksyn <= 1 EU/ml; nie wykazujący cytotoksyczności i nie powodujący nienormalnego wzrostu komórek; | op. 5 ampułek x 5ml | 1 |  | Co najmniej 10 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 26 | Trizma (Pre-set crystals) | Produkt Sigma-Aldrich , pH 9,0 lub równoważny | op. 10 saszetek x 10 g | 1 |  | Co najmniej 10 miesiący od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 27 | Gliceryna bezwodna | Cz.d.a Odczynnik w postaci płynnej zawierający max. 0,5% wody, gęstośc ok. 1,261g/ml | op. 500 ml | 2 |  | Co najmniej 10 miesiący od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 28 | Zestaw do barwienia metodą Grama 2 COLOR GRAM 2 | Takie jak odczynnika BioMerieux nr kat. 55 542 Skład zestawu: - roztwór fioletu krystalicznego 240 ml -płyn Lugola 240 ml -odbarwiacz 240 ml -roztwór safraniny 240 ml lub równoważny | Zestaw 4x240 ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Instrukcja producenta |
| 29 | Olejek imersyjny do mikroskopii | Współczynnik załamania światła nD 20 nie gorszy niż 1-515 - 1,517 | op. 50 ml | 1 |  | Co najmniej 10 miesiący od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 30 | Parafinowy olej sterylizowany | Olej mineralny do zastosowania w testach mikrobiologicznej identyfikacji biochemicznej, butelka plastikowa z końcówką umożliwiającą zakrapianie mikrostudzienek | op. 125 ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |
| 31 | Sodu azydek | Cz.d.a, odczy. FP, zawartość min. 99% | op. 100 g | 1 |  | Co najmniej 24 miesiące od daty dostarczenia | Certyfikat jakości dla każdej serii |

Zadanie nr 4.  Wzorce do oznaczania metali AAS

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wielkość opakowania zbiorczego (podać w razie konieczności) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | żelazo r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy żelaza w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Fe | op. 100 ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 2 | miedź r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy miedzi w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/lCu | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 3 | potas r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy potasu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l K | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 4 | ołów r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy ołowiu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Pb | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 5 | kadm r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy kadmu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Cd | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 6 | selen r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy selenu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Se | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 7 | cynk r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy cynku w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Zn | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 8 | sód r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy sodu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Na | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 9 | mangan r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy manganu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Mn | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 10 | magnez r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy magnezu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Mg | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 11 | wapń r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy wapnia w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Ca | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 12 | kobalt r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy kobaltu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/l Co | op. 100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 13 | molibden r-ór w H2 O o stężeniu 1000mg/l | Roztwór wzorcowy molibdenu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l H 2 O, 1000 mg/l Mo | op.100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 14 | arsen r-ór wzorcowy w 0,5 mol HNO 3 stężenie 1000mg/l | Roztwór wzorcowy arsenu w odniesieniu do SRM z NIST w 0,5 mola/ l HNO3, 1000 mg/lAs | op.100ml | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 15 | wzorzec wielopierwiastkowy VII do chromatografii kationowej r-ór wzorcowy ( 9 pierwiastków w 0,001 mol HNO 3 stężenie 100mg/l) | r-ór wzorcowy ( 9 pierwiastków Ba,Ca,NH4,K,Li,Mg,Mn,Na,Sr) w. 0,001 mol HNO 3 stężenie 100 ±0,5 mg/l) | op.100ml | 2 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |

Zadanie nr 5. Wzorce do oznaczania kokcydiostatyków i histaminy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wielkość opakowania zbiorczego (podać w razie konieczności) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nikarbazin | Parametry takie jak Sigma Aldrich nr. Kat N3905 Lub równoważny Parametry równoważności czystość(HPLC AREA)≥98% | op. 100g | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 2 | lasalocid A sodium salt o stężeniu 100mg/l w acetonitrylu Wzor empiryczny C34H53NaO8 | Parametry takie jak Sigma Aldrich nr. Kat33339 Lub równoważny Parametry równoważności czystość (HPLC area % )≥90% Współczynnik załamania N 20/D 1,3420-1,3460 | op. 2 ml | 6 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 3 | narazin from Streptomyces Wzor empiryczny C43H72O11 | Parametry takie jak Sigma Aldrich nr. Kat N 1271 Lub równoważny Parametry równoważności Czystość (HPLC) )≥98,00% Rozpuszczalność(stężenie)-19,6-20,40 mg/ml | op. 25 mg | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 4 | salinomycin monosodium salt hydrate wzór empiryczny(C42H70O11) | Parametry takie jak Sigma Aldrich nr. Kat 46729 Lub równoważny Parametry równoważności Analiza (HLPC) ≥ 93,8 area% Temp. topnienia 190,1-192,4ºC Woda(Karl Fischer) max 5,4% | op. 100 mg | 1 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |
| 5 | histamine dihydrochloride | Parametry takie jak Sigma aldrich nr kat.PHR1357 Lub równoważny Parametry równoważności Czystość ≥ 99,7 %±0,2% | op. 500 mg | 2 |  | Co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości wymagany wraz z dostawą |

UWAGA:

- Wskazanie przez Zamawiającego w opisie parametrów technicznych nr. katalogowego lub nazwy producenta określa klasę wzorców będących przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana
została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy których zostały podane nr. katalogowe, pod warunkiem, że zaproponowane przez Wykonawcę  produkty będą  odpowiadały wszystkim cechom jakościowym ujętym w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia tego faktu dołączy do oferty stosowny dokument tj. certyfikat jakości potwierdzający, że oferowany produkt jest o takich samych parametrach  jakościowych jak produkty wyszczególnione przez Zamawiającego  w opisie przedmiotu zamówienia.