SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 2

| Asortyment / Kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Sterylizator parowy | WYMAGANIA OGÓLNE Sterylizator parowy nastołowy Autoklaw parowy min. klasy B spełniający wymogi PE EN 13060:2005 Posiadający Znak CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta lub zgłoszenie do RW i WM Pojemność komory 22 ±1 litry Pojemność użyteczna 16 ±1 litrów Wymiary komory około: 25 x 45 cm (średnica x głębokość) Wymiar tacy nie mniejsze niż: 19 x 42 cm (szerokość x głębokość) Wymiar zewnętrzny około: 45 x 50 x 68 cm (szer. x wys. x głęb.) Komora wykonana ze stali nierdzewnej otoczona dodatkowym arkuszem stali tworząc płaszcz ochronny Zbiornik ciśnieniowy –stal nierdzewna Obudowa zewnętrzna – stal nierdzewna Próżnia wstępna frakcjonowana Suszenie próżniowe Zewnętrzna wytwornica pary Temperatura programowania 121-134 ºC Program szybki procesów sterylizacji pozwalający na sterylizację 1kg narzędzi w czasie do 9 minut Urządzenie nie wymagające stałego przyłączenia do źródła wody Zbiornik wody czystej min. 4 litry Zbiornik wody zużytej min. 4 litry Waga nieprzekraczająca 57 kg Mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu. Wyświetlanie aktualnego etapu procesu w j. polskim – kontrola poprawności procesu w trakcie jego trwania System Oceny Procesu, Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD w języku polskim System alarmów przerywający proces sterylizacji Próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane przez pompę próżniową. Możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by". Filtr bakteriologiczny Automatyczne, elektromagnetyczne zamykanie drzwi po rozpoczęciu cyklu i w każdym innym przypadku gdy ciśnienie wzrośnie do 0,2 bara Pomiar temperatury termoelementem 1 program w temperaturze 121 °C, 4 programy w temperaturze 134 °C Wbudowany MELAflash - rejestrator cykli sterylizacyjnych Archiwizacja cykli sterylizacyjnych na kartach CF Możliwość archiwizacji cykli sterylizacyjnych w komputerze za pomocą oprogramowania Czytnik kart MELAflash Minimum 3 aluminiowe tacki perforowane + stojak + uchwyt do tac Wbudowany miernik przewodności wody kontrolujący i mierzący jakość wody. Wykonanie badania walidacyjnego dla dwóch wybranych cykli operacyjnych w miejscu użytkowania z gwarancją zapewnienia spójności pomiarowej WARUNKI DOSTAWY Dostawa urządzenia wraz z wniesieniem do miejsca użytkowania Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim Zapewnienia minimum 12 miesięcznej gwarancji Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w ciągu 48 godzin | szt. | 2 |