Nr sprawy:WIW.DG.272.6.2020														 Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZMIANA

Zadanie nr 2      	 Pożywki mikrobiologiczne sypkie,  suplementy i dodatki do pożywek sypkich

| L.p | Przedmiot zamówienia | Opis- parametry tech. | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wielkość opakowania zbiorczego (podać w razie konieczności) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbuforowana woda peptonowa | Pożywka do wstępnego namnażania pałeczek Salmonella Wymaganie funkcjonalne: pożywka umożliwia wykonanie badania zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Skład (g/l) zgodny z: -enzymatyczny hydrolizat kazeiny 10,0; -chlorek sodu 5,0; -fosforan disodowy (bezwodny) - 3,5 -diwodorofosforan potasowy -1,5. Kontrola podłoża zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04 | a 5000 g | 4 |  | Minimum 2 lata od dnia dostawy | Dokumenty wymagane wraz z dostawą każdej partii towaru: Certyfikat kontroli jakości zgodny z PN-EN ISO11133, Instrukcja przygotowania pożywki; Karta charakterystyki; |
| 2. | Zmodyfikowana półpłynna pożywka Rappaport - Vassiliadis ( MSRV) | Bulion MSRV zmodyfikowany do izolacji Salmonella. Wymaganie funkcjonalne: pożywka umożliwia wykonanie badania zgodnie z normą PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Podstawa i suplement muszą być od jednego producenta. Skład g/l zgodny z: - tryptoza 4,59, - hydrolizat kazeiny 4,59, - NaCl 7,34, - diwodoroortofosforan IV potasu 1,47, - bezwodny chlorek magnezu 10,93, - zieleń malachitowa 0,037,- - agar - 2,7 Kontrola pożywki zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2003/A1:2007 | a 500 g | 2 |  | Minimum 12 m-cy od dnia dostawy |  |
| 3. | Suplement do zmodyfikowanej półpłynnej pożywki Rappaport-Vassiliadis - ( MSRV) | Dodatek wybiórczy do przygotowania zmodyfikowanej półpłynnej pożywki MRSV (pozycja 2).(1 ampułka na 500 ml pożywki) Wymaganie funkcjonalne: pożywka umożliwiająca wykonanie badania zgodnie z normą PN-EN ISO 6579-2003/A1:2007 Skład: nowobiocyna 10 mg/ampułkę. (1 ampułka / 500 ml bazy) Suplement musi być tego samego producenta co podłoże podstawowe (Bulion MSRV medium Base poz. 2). | Op. (10 x 1vial.) | 4 |  | Minimum 18 m-cy od dnia dostawy | Dokumenty wymagane wraz z dostawą każdej partii towaru: Certyfikat kontroli jakości zgodny z PN-EN ISO11133, Instrukcja przygotowania pożywki; Karta charakterystyki; |

……………………………………..

(pieczęć i podpis wnioskodawcy)