Nr sprawy: WIW.DG.272.11.2022												Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO II

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjny system oczyszczania wody | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną (po membranie odwróconej osmozy RO) i wodę ultraczystą System zasilany jest wodą wodociągową Główne etapy oczyszczania : -Oczyszczanie wstępne;-Membrana odwróconej osmozy; Lampa UV dwuzakresowa (185/254nm); mieszane złoże żywic jonowymiennych; filtry końcowe Wydajność urządzenia 3 L/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min Dodatkowy zbiornik 30l i zestaw podłączeniowy do zbiornika z filtrami Uchwyt mocujący do systemu; Wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach uS/cm, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia Możliwość dozowania zadanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne) Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości wody ultra czystej w zakresie do 10l z krokiem 0,25l System wykonany z wysoko odpornego tworzywa Zestaw filtrów w ilości wystarczającej do rozpoczęcia eksploatacji urządzenia; | Szt. | 1 | Gwarancja minimum 24 m-ce od daty zakupu | 1. Wniesienie, instalacja i szkolenie w miejscu użytkowania 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 3. Deklaracja zgodności CE 4. Niezbędne dokumenty dopuszczające do eksploatacji urządzenia 5. Instrukcja obsługi w języku polskim |