SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 1

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Chłodziarka laboratoryjna, dwukomorowa | WYMAGANIA OGÓLNE | szt. | 2 |
|  | Pojemność łączna obu komór: nie mniej niż: 380 l |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie więcej niż (wys./szer./gł.): 210cm x 60cm x 65cm |  |  |
|  | Obudowa z blachy malowanej proszkowo, kolor biały |  |  |
|  | Wnętrze komory z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | Drzwi pełne, zaopatrzone w zamek |  |  |
|  | 3 półki w komorze |  |  |
|  | Zakres temperatury: +0ºC + 10ºC |  |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury, odrębny dla każdej komory |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozmrażania |  |  |
|  | Mikroprocesorowy sterownik czasu i temperatury |  |  |
|  | Regulacja temperatury co 0,1 ºC |  |  |
|  | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury |  |  |
|  | Kontrola zaniku napięcia |  |  |
|  | Interfejs RS 232 |  |  |
|  | Otwór do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury, dla każdej komory oddzielnie |  |  |
|  | Zasilanie: 220V-230V – 50/60 Hz |  |  |
|  | Świadectwo rozkładu temperatur w 5 punktach pomiarowych na półce w temp. 4 ºC, rozkład wykonany przez laboratorium posiadające akredytacje w tym zakresie |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001, dostarczony z ofertą |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE ( lub równoważny) oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem |  |  |