SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  3

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Mieszadło magnetyczne z grzaniem i zewnętrznym czujnikiem temperatury | WYMAGANIA OGÓLNE | szt. | 2 |
|  | Mieszadło magnetyczne z grzaniem, z płytą ceranową |  |  |
|  | Zakres obrotów od min 60 do 1600 |  |  |
|  | Parametry ustawiane cyfrowo na wyświetlaczu LCD |  |  |
|  | Zakres temperatur od 400C do 4000C |  |  |
|  | Objętość mieszania do 10 litrów wody |  |  |
|  | Płyta o wymiarach: średnica nie mniej niż 135 mm |  |  |
|  | Dokładność +/-10C |  |  |
|  | Czujnik temperatury PT 100 |  |  |
|  | Zewnętrzny termometr cyfrowy z końcówką wykonaną ze stali nierdzewnej, o zakresie od 0ºC-100 ºC i dokładności nie mniejszej niż 0,5 ºC |  |  |
|  | Akcesoria pomocnicze do umocowania termometru zewnętrznego (uchwyt oraz statyw o wysokości co najmniej 33 cm od poziomu płyty grzewczej) |  |  |
|  | Zestaw mieszadełek magnetycznych, pokrytych teflonem, o wymiarach 8 x 50 mm – 10 szt. |  |  |
|  | Moc nie więcej niż 600 W |  |  |
|  | Wymiary mieszadła nie więcej niż: szer./gł./wys. 160/200/120 |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |  |
|  | Gwarancja minimum 12 miesiący |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem |  |  |