SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  4

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem | WYMAGANIA OGÓLNE | szt. | 1 |
|  | 1. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem |  |  |
|  | 2. Zakres obrotów do 18.000 min-1 |  |  |
|  | 3. Przyspieszenie min. 20 000 x g |  |  |
|  | 4. Zakres regulacji temperatury: - 20° - +40 °C |  |  |
|  | 5. Możliwość programowania parametrów: Min 90 programów wirowania w tym prędkości obrotowej i RCF, czasu od startu do osiągnięcia prędkości maksymalnej |  |  |
|  | 6. Min. 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania |  |  |
|  | 7. Wstępne schładzanie komory wirowania |  |  |
|  | 8. Magnetyczna identyfikacja wirników |  |  |
|  | 9. Możliwość pracy w trybie short |  |  |
|  | 10 System identyfikacji błędów: nie wyważenia, niewłaściwie wybranego rotora, przerwania realizacji żądanego programu |  |  |
|  | 11.Możliwość zabezpieczenia przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania i uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie |  |  |
|  | 12.Wirnik horyzontalny czterogniazdowy z pojemnikami umożliwiający pracę z probówkami 15 ml - 20 szt., oraz probówkami 100 ml – 4 szt. |  |  |
|  | 13.12 sztuk probówek z polipropylenu o pojemności 100 ml |  |  |
|  | 14.Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | 15.Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin |  |  |
|  | 16.Oferent dołączy autoryzację producenta udzieloną bezpośrednio wykonawcy na świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |
|  | 17.Certyfikat bezpieczeństwa CE oraz wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w UE – dostarczone wraz z towarem |  |  |