SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  6

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wirówka Gerbera | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Pojemność: 8 butyrometrów |  |  |
|  | Automatyczny zatrzask pokrywy |  |  |
|  | Automatyczne hamowanie |  |  |
|  | Czas hamowania < 8 s |  |  |
|  | Temperatura wygrzewania 65ºC |  |  |
|  | Timer cyfrowy |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe- po 2 komplety butyrometrów ( 1 komplet = 8 szt.) do mleka ( zakres 0 - 6%) do mleka w proszku ( zakres 0 - 35%) do śmietany ( zakres 0 - 20%) Dla każdego z zakresów 1 butyrometr powinien mieć dołączone świadectwo wzorcowania wydane przez GUM lub akredytowane laboratorium wzorcujące. |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – dostępność w ciągu 48 godzin |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE– dostarczony wraz z towarem |  |  |