SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE NR 6

| Asortyment/ kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Suszarka laboratoryjna | WYMAGANIA OGÓLNE | szt. | 1 |
|  | Zakres temperatury optymalny T ot +50C do 3000C |  |  |
|  | Dokładność odczytu temperatury 0,10C |  |  |
|  | Pojemność komory roboczej ok. 53 l |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż szer/wys głęb: 550/680/4800 (dopasowane do posiadanych statywów) |  |  |
|  | Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż szer/wys/gł mm: 400/400/330 |  |  |
|  | Półka , regulowana wysokość 2 szt |  |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza z możliwością wyłączenia wentylatora oraz z możliwością nastawienia procentowego wentylatora na panelu sterującym |  |  |
|  | Regulacja temperatury – elektroniczna możliwość programowania procesów suszenia w czasie. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego |  |  |
|  | Możliwość dokonywania kalibracji w 3 temperaturach pomiarowych z panelu sterującego bez wzywania serwisu |  |  |
|  | Możliwość nastawienia czasu włączenia i wyłączenia aparatu w systemie pracy tygodniowej z możliwością zaprogramowania nie załączania się aparatu w dni wolnych od pracy (np. soboty i niedziele) |  |  |
|  | Wyświetlacz temperatury LED monitorujący poszczególne etapy pracy aparatu |  |  |
|  | Możliwość monitorowania temperatury |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  |
|  | Sygnalizacja awarii |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera |  |  |
|  | Oprogramowanie komputerowe dostarczone z suszarką |  |  |
|  | Świadectwo rozkładu temperatur w 5 punktach pomiarowych dla temp. 250 ºC, na jednym poziomie, rozkład wykonany przez laboratorium posiadające akredytacje w tym zakresie. |  |  |
|  | Całość wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Instalacja urządzenia wraz ze szkoleniem w miejscu użytkowania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona z towarem |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 – dostarczony z ofertą |  |  |
|  | Certyfikat bezpieczeństwa CE – dostarczony wraz z towarem |  |  |
|  | Oferent dołączy autoryzację producenta udzieloną bezpośrednio wykonawcy na świadczenie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego |  |  |