SPECYFIKACJA WYMAGAŃ – ZADANIE  9

| Asortyment / Kod CPV | Specyfikacja wymagań | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Waga laboratoryjna | 1. Nośność wagi 600 - 1000g 2. Obciążenie minimalne 20 mg 3. Działka legalizacyjna e = 0,01g; działka elementarna d = 0,001g 4. System kalibracji wewnętrznej. 5. Stabilna obudowa z tworzywa ABS o powierzchni łatwej do czyszczenia. 6. Klawiszowa elewacja membranowa. 7. Podświetlany wyświetlacz LCD. 8. Minimalna wielkość szalki 120 x 120 mm. 9. Szalka zaopatrzona w szklaną osłonę zabezpieczającą ważony ładunek przed podmuchami. 10 Wewnętrzny odważnik adjustacyjny. 11 . Poziomica z przodu wagi do łatwej kontroli jej prawidłowego ustawienia. 12. Temperatura pracy +15oC - +30 oC 13. Zasilacz 230V. 14. Wyposażenie dodatkowe (zestaw odważników); 15 Świadectwo wzorcowania wagi dla wskazań 1g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, wydane przez akredytowane laboratorium. 16 Instrukcja w języku polskim. – dostarczona z towarem. 17 Gwarancja 24 miesiące udokumentowana kartą gwarancyjną dołączoną do urządzenia. 18. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | szt. | 1 |