OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego

I. Wymagania do pojazdu

1.1. pojazd fabrycznie nowy;

1.2. rok produkcji pojazdu - 2009;

2. Pojazd musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem, w tym co najmniej (jeżeli przepisy nie mówią inaczej) musi posiadać:

2.1. aktualne świadectwo homologacji (wyciąg należy dołączyć wraz z pojazdem);

2.2. „kartę pojazdu” (należy dołączyć wraz z pojazdem).

3. Nadwozie typu sedan

4. Liczba drzwi - 4

5. Ilość miejsc -  5

6. Silnik:

6.1. benzynowy

6.2. moc – co najmniej 140 KM.

6.3. pojemność – min. 1900 cm3

6.4. Średnie zużycie paliwa – max. 8,5 l/100 km

7. Pojazd z napędem na koła przednie.

8. Pełnowymiarowe koło zapasowe.

9. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania typu ABS + wspomaganie hamowania awaryjnego.

10. Układ kontroli stabilności jazdy.

11. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.

12. Wspomaganie układu kierowniczego.

13. Manualna skrzynia biegów co najmniej 5 przełożeń do przodu i 1 wsteczny.

14. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera.

15. Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu

16. poduszka powietrzna kolanowa kierowcy.

17. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi (kierowcy i pasażera).

18. Zagłówki dla wszystkich siedzeń.

19. Lusterka zewnętrzne, podgrzewane, elektrycznie sterowane i składane.

20. Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednie i tylne.

21. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa.

22. Radio CD z zestawem fabrycznie wbudowanych 6 głośników

23. Zestaw głośnomówiący fabrycznie wbudowany w technologii bluetooth.

24. Immobiliser

25. Centralny zamek sterowany pilotem

26. Radar parkowania przodem i tyłem

27Wymagane przeglądy techniczne pojazdu nie częściej niż co 20 000 km lub 1 na rok.

28 Nadwozie w jednym z następujących kolorów – lakier metalik lub perłowy grafitowy.

29. Obręcze kół ze stopów lekkich.

II. Warunki gwarancji i serwisu:

1. Okresy gwarancji licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż udzielona gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta oferowanych

towarów:

1.1. na cały pojazd minimum 2 lata (bez limitu kilometrów);

1.2. na perforację minimum 10 lat (bez limitu kilometrów);

1.3. lakier min 3 lata;

2. W ramach gwarancji :

2.1. usunięcie (naprawa) wad mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych samochodu.

2.2. Wymiana samochodu wadliwego na nowy wolny od wad w przypadku, gdy naprawa samochodu nie jest możliwa.,

2.3. pomoc drogowa na terenie kraju i Unii Europejskiej.

3. Dla dostarczonych pojazdów Wykonawca musi zagwarantować zdolność serwisową (albo bezpośrednio albo poprzez wyznaczenie przedstawiciela Wykonawcy) w Zielonej Górze i zagwarantować dostępność części zamiennych oraz elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.