OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 pojazdu specjalnego – z zabudową izotermiczną

I. Wymagania do pojazdu

1.1. pojazd fabrycznie nowy;

1.2. rok produkcji pojazdu - 2009;

2. Pojazd musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem, w tym co najmniej (jeżeli przepisy nie mówią inaczej) musi posiadać:

2.1. aktualne świadectwo homologacji (wyciąg należy dołączyć wraz z pojazdem);

2.2. „kartę pojazdu” (należy dołączyć wraz z pojazdem).

3. Nadwozie typu „furgon”.

4. Ilość miejsc w kabinie kierowcy –  3.

5. Silnik:

5.1. wysokoprężny (paliwo- olej napędowy);

5.2. moc – co najmniej 90 KM.

5.3. pojemność – do 1600 cm3

6. Pojazd z napędem na koła przednie.

7. Pełnowymiarowe koło zapasowe.

8. Hamulce z przodu tarczowe, z tyłu tarczowe lub bębnowe.

9. Co najmniej system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania typu ABS.

10. Bezpieczna kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.

11. Wspomaganie układu kierowniczego.

12. Manualna skrzynia biegów co najmniej 5 przełożeń do przodu i 1 wsteczny.

13. Poduszka powietrzna co najmniej dla kierowcy.

14. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi.

15. Zagłówki dla wszystkich siedzeń.

16. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne.

17. Klimatyzacja kabiny kierowcy – co najmniej manualna.

18. Radio CD MP3 z komputerem pokładowym + antena, co najmniej 2 głośniki.

19. Immobiliser

20. Rozstaw osi – co najmniej 2700 mm.

21. Rozstaw kół przednich i tylnych – co najmniej 1500 mm.

22. Dopuszczalna ładowność pojazdu bazowego przed zabudową chłodni – co najmniej 850 kg.

23. Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej przed zabudową izotermy:

24. długość – co najmniej 1800 mm;

25. szerokość między nadkolami – co najmniej 1200 mm;

26. wysokość od podłogi do sufitu – co najmniej 1200 mm.

27. Drzwi tylne przestrzeni ładunkowej – dwuskrzydłowe, otwierane wahadłowo (na boki).

28. Wymagane przeglądy techniczne pojazdu nie częściej niż co 20 000 km lub 1 na rok.

29. Preferowany kolor czerwony.

II. Wymagania do zabudowy

1. Opis zabudowy specjalnej izotermy:

1.1. zabudowa wodoszczelna;

1.2. ściany, sufit, podłoga z nadkolami – izolowana (izolacja wewnętrzna poliuretanowa);

1.3. ściany i sufit – powierzchnia wewnętrzna pokryta gładkim, łatwo-zmywalnym laminatem;

1.4. podłoga – pokryta blachą aluminiową ryflowaną;

1.5. drzwi tylne i boczne przestrzeni ładunkowej – izolowane (izolacja wewnętrzna poliuretanowa), pokryte tym samym materiałem co ściany;

Wraz z pojazdem dołączyć atest PZH na wykonaną zabudowę.

III. Warunki gwarancji i serwisu:

1. Okresy gwarancji licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż udzielona

gwarancja przez Wykonawcę nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta oferowanych

towarów:

1.1. na cały pojazd minimum 2 lata (bez limitu kilometrów);

1.2. na perforację minimum 5 lat (bez limitu kilometrów);

1.3. na zabudowę izotermiczną minimum 2 lata;

2. Dla dostarczonych pojazdów Wykonawca musi zagwarantować zdolność serwisową (albo bezpośrednio albo poprzez wyznaczenie przedstawiciela Wykonawcy) w Zielonej Górze i zagwarantować dostępność części zamiennych oraz elementów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.